Kladno 5. 6. 2013

Okamžité pití vody z domovní studny zasažené povodní ohrožuje zdraví

Obce postižené povodní, které nejsou napojeny na veřejný vodovod a jejich obyvatelé využívají domovní studny, musí před dalším používání studnu vyčistit a vydezinfikovat. Po vyčištění studny je nutné provést odběr vody ke zjištění kvality vody. Středočeské vodárny (SVAS) nabízejí všem těm, kterým slouží voda ze studny jako jediný zdroj pitné vody 50% slevu za rozbor vody.

Vodárny doporučují následující postup:

Po opadnutí vody a pokud možno i po poklesu hladiny spodní vody k běžné úrovni studnu vyčerpat i s případnými usazeninami.

Studnu omýt, případně mechanicky očistit a znovu vyčerpat. Při následném plnění nadávkovat do vody SAVO originál (pro dezinfekci vody) a to ve vyšší dávce než je určena pro běžnou dezinfekci. Lze dávkovat 100 ml Sava na 1 000 l vody ve studni (1 deci na kubík vody) a nechat působit alespoň 1 den. Tuto vodu je opět vhodné odčerpat. Při dalším plnění studny použijte doporučenou dávku 20 ml na 1 000 litrů. Tato desinfekce by se měla provádět pravidelně. Interval nelze určit paušálně, ale pokud z vody není chlor cítit vůbec, je vhodné dezinfekci opakovat. Savo aplikujte do studny naředěné například z kbelíku. Kvalitu vody v případě používání pro pitné účely je vhodné nechat zkontrolovat laboratoří.

Rozbor vzorku pitné vody ze studny je možné si objednat v laboratoři pitných a odpadních vod SVAS (tel: 312 812 131-132) a po dohodě se starostkou/starostou si vzorkovnice pro odběr vyzvednout na příslušném obecním úřadě. Dle výsledku tohoto rozboru doporučí naši odborníci další kroky nutné pro umožnění znovu využívání zasažené studny.

# Text boxes

Tisková zpráva

Středočeské vodárny, a.s.,

jsou od prosince 2004 provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Mělník, Kladno, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost zásobuje pitnou vodou dvě stě třicet tisíc obyvatel a spravuje majetek v hodnotě přesahující 2,1 mld. Kč, který představuje více než dva tisíce kilometrů vodovodní sítě a sedm set kilometrů kanalizačních stok.

Další informace naleznete na internetové adrese http://www.svas.cz

Pro další informace kontaktujte:

Ing. Lenka Kozlová, tisková mluvčí

Středočeské vodárny, a.s.

### U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 4

tel: 312812140, fax: 312267508, mobil: 602617732

e-mail:lenka.kozlova@svas.cz